Priedas Nr. 2

POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ ( NEĮGALIŲJŲ KELTUVŲ) IR JŲ ĮRANGOS NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS VYKDYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS,

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Saugiam ir tinkamam liftų ir keltuvų naudojimui užtikrinti turi būti atliekama nuolatinė keltuvų priežiūrą. Nuolatinę liftų ir keltuvų priežiūrą gali atlikti tiktai licencijuota įmonė. Licencijuota įmonė – tai juridinis asmuo, turintis nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją, vykdantis liftų ir keltuvų nuolatinę priežiūrą ir apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu (toliau vadinamas Tiekėju).

1. Nuolatinė liftų ir keltuvų priežiūra turi būti atliekama vadovaujantis:

1.1. Liftų ir keltuvų gamintojų, surinkėjų instrukcijomis;

1.2. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1 – 407 patvirtintomis „Liftų naudojimo taisyklėmis“ (toliau - Taisyklės);

1.3. Teisės aktais nurodytais Taisyklių priede Nr. 1 „Teisės aktų, susijusių su liftų naudojimu, sąrašas“ bei minėtų Taisyklių priede Nr. 2 nurodytu darniaisiais standartais, susijusiais su liftų naudojimu;

1.4. Kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

2. Avarinė tarnyba:

2.1 . Tiekėjas turi užtikrinti avarinės tarnybos ekipažų budėjimą visą parą;

2.2. Tiekėjas turi aprūpinti avarinės tarnybos ekipažus automobiliais, darbo įrankiais ir ryšio priemonėmis;

2.3.  Užregistravus iškvietimą, tiekėjas keleivius turi išlaisvinti per 30 min. nuo tokio iškvietimo įregistravimo. Per patikrinimą perkančiajai organizacijai nepavykus susisiekti su avarinės tarnybos budinčiuoju darbuotoju nurodytu telefonu 2 kartus iš eilės 5 minučių laikotarpyje ir tą užfiksavus ne mažiau kaip 3 perkančiosios organizacijos darbuotojams, tiekėjas perkančiajai organizacijai privalo sumokėti 1000 EUR baudą.

2.4. Tiekėjas turi užtikrinti, kad ne darbo valandomis ir poilsio dienomis įvykę nesudėtingi gedimai būtų šalinami avarinės tarnybos pagalba;

2.5. nepavykus pašalinti gedimo, keltuvą išjungti, o gedimą pašalinti sekančią darbo dieną ( 8.00-17.00 val. ).

3. Valyti šiukšles iš lifto priduobės ir nuo kabinos stogo.

4. Kiekvieną mėnesį pateikti ataskaitas apie faktiškai suteiktas paslaugas ir privalomuosius remontus.

5. Vieną kartą metuose pateikti siūlymus prevenciniam remontui ar modernizavimui.

6. Vieną kartą metuose arba po remonto atlikti liftų ir keltuvų įžeminimo ( įnulinimo ), pereinamų taškų varžų ir laidininkų izoliacijos varžų matavimus ir rezultatus surašyti į protokolus.

7. Keltuvų duomenys:

1 dalis: Neįgaliųjų keltuvas:

1.1 Žalgirio g.2   ((Pagaminimo metai 2008(Šiaulių liftas), keliamoji galia -200kg , judėjimo greitis – 0,12m/s , valdymo būdas – mišrus , sraigtinis , kėlimo aukštis -1,70 m , sustojimų skaičius – 2 , varančiojo skriemulio skersmuo –d 86 :

1.2 Dainų g. 40-3 (Pagaminimo metai 2008(Šiaulių liftas), keliamoji galia -200 kg. Judėjimo greitis – 0,12 m/s , valdymo būdas – mišrus , sustojimų skaičius -2 , kėlimo aukštis 1,5m , suktuvo tipas – sraigtinis , varančiojo skriemulio skersmuo – d86.

1.3 Radviliškio 72-4  (Pagaminimo metai 2008( Šiaulių liftas) , keliamoji galia – 260 kg. Judėjimo greitis – 0,12m/s , sustojimų skaičius -2 , kėlimo aukštis – 4470mm , suktuvo tipas- reduktorinis.

1.4 Vilniaus 119-2 (Pagaminimo metai 2009(Šiaulių liftas) , keliamoji galia 200kg. , judėjimo greitis – 1,12 m/s , kėlimo aukštis 1,45m. , valdymo būdas – mišrus , sraigtinis , varančiojo skriemulio skersmuo – d86.

1.5 Lyros 7-28 (Pagaminimo metai 2012 (Paradis)  , keliamoji galia 250 kg. , kėlimo aukštis 1500mm. , kėlimo , leidimosi likas -18s. , platformos ilgis 1400mm , platformos plotis 900mm , sraigtinė pavara.

1.6 Aukštabalio 10-36 (Pagaminimo metai 2010(Šiaulių liftas)  , keliamoji galia 220 kg. , vardinis greitis – 0,12 m/s , sustojimų skaičius – 2,  kėlimo aukštis -1,30m. , sraigtinis , varančiojo skriemulio skersmuo – d86

1.7 Gytarių 17-1 (Pagaminimo metai 2011(Paradis) , keliamoji galia – 315 kg. , kėlimo aukštis – 1720mm. ,  kilimo,leidimosi laikas – 44/45 s, platformos ilgis 120mm. , platformos plotis – 900mm.

2 dalis:  Neįgaliųjų keltuvas:

2.1 Tilžės g. 63B( Pagaminimo metai 2000 (Puntukas), pavaros tipas –elektromechaninė , kėlimo aukštis- 2,8 m. , keliamoji galia -260kg., platformos matmenys 1,5x0,97 , judėjimo greitis m/min-0,4.

2.2 Pakruojo g.41 (Pagaminimo metai 2015(Paradis) , įrenginio masė 360kg , keliamoji galia 400kg , didžiausias kėlimo aukštis 3900mm , sustojimų skaičius -2 , kėlimosi , leidimosi greitis - 0,15 m/s , platformos ilgis 1400mm , platformos plotis 1400mm , durų specifikacija – EI -60.